## Slide 3: Problemstilling
Utvikle og realisere et trådløst lysstyringssystem basert på Bluetooth Smart, som skal fungere som en «appcessory» til Android-baserte enheter (versjon 4.3 og nyere).

## Slide 4: Prosjektmål
Effektmål:
Demonstrere interoperabiliteten til Bluetooth Smart.
Demonstrere laveffektsegenskapene til Bluetooth Smart.
Demonstrere en praktisk anvendelse av Bluetooth Smart.
Resultatmål:
Lage et enkelt og fleksibelt lysstyringssystem.
Lage en oversiktlig mobilapplikasjon som skal kunne styre og overvåke lysstyringssystemet.
Lage firmware for tilgang til lysstyringssystemet.
Lage en demonstrasjonsenhet som oppfyller effektmålene.
Prosessmål:
Opparbeide erfaring innen profesjonell prosjektstyring og utførelse.
Opparbeide erfaring innen profesjonelt kundeforhold, gruppearbeid og problemløsning.
Opparbeide kunnskap om Bluetooth Smart.
Opparbeide kunnskap om komponenter og kretser brukt i forbindelse med styring og dimming av lys.
Opparbeide erfaring innen utvikling av firmware og appdesign.
Øke innsikten i hvilke ansvarsområder og arbeidsoppgaver en ingeniør er pålagt.

## Slide 5: SYSTEMBESKRIVELSE

## Slide 6: Modulbasert løsning; HW
KONTROLLMODUL
Modul som håndterer Bluetooth Smart-kommunikasjon og genererer styresignaler for tilkoblet modul (Binær eller Dimmermodul). Vi har benyttet nRF51 Dongle som substitutt for egenutviklet Kontrollmodul.
BINÆRMODUL
Modul som inneholder en «binær» lysstyringskrets (relé). Mottar styresignal fra ekstern modul og styrer lyset «binært», dvs. enten av eller på.
DIMMERMODUL
Modul som inneholder hardware for lysdimming. Mottar styresignal fra ekstern modul og justerer lysstyrken i forskjellige nivåer.
SWITCHMODUL / DIMMERSWITCH
Modul som inneholder trykknapper / rotary encoder. Genererer styresignaler for tilkoblet modul (Binær eller Dimmermodul). Kan samarbeide med eller erstatte en Kontrollmodul.

## Slide 7: Modulbasert løsning; Produkt
VEGGPLUGG (BINÆR / DIMMER)
Består av et chassis som inneholder enten funksjonsenheten Kontrollmodul + Binærmodul eller Kontrollmodul + Dimmermodul. Laget for å bli koblet mellom lys og stikkontakt.
«KLASSISK» VEGGBRYTER
Består av funksjonsenheten Kontrollmodul + Binærmodul og en Switchmodul. Laget for å erstatte tradisjonelle mekaniske veggbrytere. Kan styres både trådløst gjennom Bluetooth Smart og fysisk via Switchmodulen.
SEPARAT FJERNBRYTER
Består av en Kontrollmodul og en Switchmodul eller Dimmerswitch. Kan brukes til å kontrollere de andre produktene. Laget for å samarbeide med eller erstatte mobile kontrollenheter.
Light out Power in

## Slide 9: HARDWARE

## Slide 10: Hardware
Dimmermodul
Binærmodul
PSU
PSU
Kontroll- og lyskrets
Kontroll- og lyskrets
Oversikt over funksjonsblokkene i Binær- og Dimmermodul

## Slide 11: Kapasitiv strømforsyning
Skjemategning

## Slide 12: Kapasitiv strømforsyning
Effektberegning og estimering av filmkondensator C1
Komponent- navn | RefDes | Effektforbruk Pd [mW] | Kommentar
Atmel ATMEGA48PV-10AU | MCU | 60 | 
nRF51422 |  | 35,4 | 
TI UA78M05CDCYG3 | VR1 | 60 | 
Omron G5Q-1AEU 5DC | K1 | 200 | 
Total |  | 355,4 | 
Sikkerhetsmargin |  | 10 % | 
Total effekt med sikkerhetsmargin |  | 391 | 
Komponent- navn | RefDes | Effektforbruk Pd [mW] | Kommentar
Atmel ATMEGA48PV-10AU | MCU | 60 | 
nRF51422 |  | 35,4 | 
TI UA78M05CDCYG3 | VR1 | 60 | 
Omron G5Q-1AEU 5DC | K1 | 200 | 
Total |  | 355,4 | 
Sikkerhetsmargin |  | 10 % | 
Total effekt med sikkerhetsmargin |  | 391 | 
Effektberegning for Binærmodul
Komponent- navn | RefDes | Effektforbruk Pd [mW] | Kommentar
Atmel ATMEGA48PV-10AU | MCU | 60 | @ 8 Mhz crystal, VCC = %V, ICC = 12 mA
nRF51422 |  | 35,4 | Tx = 4 dBm , I = 11.8 mA, VDD = 3 V
TI UA78M05CDCYG3 | VR1 | 60 | V in = 10 V , Ibias = 6 mA
FS H11AA1M | OPC1 | 150 | Ic = 50 mA
FS MOC3023SR2M | OPC2 | 100 | Ic = 60 mA
Total |  | 405,4 | 
Sikkerhetsmargin |  | 10 % | 
Total effekt med sikkerhetsmargin |  | 446 | 
Effektberegning for Dimmermodul

## Slide 13: Kapasitiv strømforsyning
Effektberegning og estimering av filmkondensator C1
Vi antar en likeretterbro med effektivitet 81,2 %. For å kunne levere beregnet effekt på DC-siden av denne likeretterbroen, må filmkondensator C1 dimensjoneres til å levere følgende effekt:
Vi kan dermed estimere en kapasitansverdi for C1:

## Slide 14: Kapasitiv strømforsyning
Måling: Reell transientspenning, Binærmodul med og uten Kontrollmodul (nRF51 Dongle)

## Slide 15: Kapasitiv strømforsyning
Måling: Reell transientstrøm, Binærmodul med og uten Kontrollmodul (nRF51 Dongle)

## Slide 16: Kontrollkrets
Felles for både Binær og Dimmermodul

## Slide 17: Binærmodul; Relékrets

## Slide 18: Lysdimming
Dimming «Leading edge»
Dimming «Trailing edge»

## Slide 19: Dimmermodul; Zero Cross
Deteksjonskrets for nullkryssing av linjespenning
Simulering av Zero Cross deteksjonskrets

## Slide 20: Dimmermodul; Dimmerkrets
Triac-basert dimmerkrets med optodiac.

## Slide 21: Dimmermodul; Eksempel
Eksempel som viser korrelasjon mellom Zero Cross, styrepuls og spenning over lampe ved en gitt tidsforsinkelse
Reell måling av Zero Cross og styrepuls
Resulterende spenningsbølge over lampe

## Slide 23: FIRMWARE

## Slide 24: Kommunikasjonsflyt
APP
Binærmodul
/
Dimmermodul
Kontrollmodul
TWI
Bluetooth Smart
Lyskommando | Lysstatus
0x05 | PÅ
0x07 | AV
Kommandoer for Binærmodul
Lyskommando | Lysstatus
0x0A | 0 %
0x0C | 20 %
0x0E | 40 %
0x10 | 60 %
0x12 | 80 %
0x14 | 100 %
Kommandoer for Dimmermodul

## Slide 25: Two Wire Interface (TWI)
Slave Address (SLA) : 7 bit
SLA+R = SLA + høy R/W-bit
SLA+W = SLA + lav R/W-bit
Høy R/W : Master vil lese fra Slave
Lav R/W : Master vil skrive til Slave

## Slide 26: Firmware; Binærmodul
«LDFBIN1_SLAVE» hovedkode

## Slide 27: Firmware; Dimmermodul
«LDFDIM1_SLAVE» hovedkode

## Slide 28: Firmware; Dimmermodul
Relasjon mellom «LDFDIM1_SLAVE» hovedkode og avbruddsrutinene «PCINT1_vect» og «TIMER0_COMPA_vect»

## Slide 29: Firmware; Dimmermodul
Måling av reell Zero Cross

## Slide 30: Firmware; Dimmermodul
Avbruddsrutinene «PCINT1_vect» og «TIMER0_COMPA_vect»

## Slide 31: Firmware; Dimmermodul
Eksempel: «light_lvl» = 0x10

## Slide 32: Firmware; Bluetooth Smart
«LDF1A» hovedkode
Parameter | Verdi
TWI config | Master
Radio Tx | 0 dBm
Advertising timer | 60 ms
«test_timer» | 1 s
Parameteroppsett for LDF1A

## Slide 33: Firmware; Bluetooth Smart
Broadcasting mode

## Slide 34: Firmware; Bluetooth Smart
Broadcasting mode
Advertising data | Størrelse | Verdi
Advertising Flags | 1 Byte | 0x06
Appearance | 1 Byte | 0x00
Short Name | 7 Bytes | Varierer
Comp.Identifyer | 1 Byte | 0x59
Manufacturer data | 1 Byte | Siste lysstatus
Manuf. Data Size | 1 Byte | 0x01
Scan Response | Størrelse | Verdi
UUID Service List | 16 Bytes | xxxx0001-xx..
UUID List Size | 1 Byte | 0x01
Pakkestruktur for advertising data og scan response

## Slide 35: Firmware; Bluetooth Smart
Connected mode

## Slide 36: Firmware; Bluetooth Smart
Connected mode
Datastruktur
Service : «Light Control»
UUID : 2f160001-e5dc-11e4-9cf7-0002a5d5c51b
Characteristic : «Light Command»
Type : Write-only
UUID : 2f160002-e5dc-11e4-9cf7-0002a5d5c51b
Characteristic : «Light Status»
Type: Read-only
UUID : 2f160003-e5dc-11e4-9cf7-0002a5d5c51b

## Slide 37: MOBILAPPLIKASJON

## Slide 38: Generelt om utviklingen
Utviklingsverktøy : Android Studio
Programmeringsspråk : Java, C/C++
Android v.4.3 og nyere

## Slide 39: Oppstartsrutiner
Sjekker om enheten støtter Bluetooth Smart
Sjekker om Bluetooth er aktivert

## Slide 40: Peripheral Scan
Liste med kompatible Bluetooth Smart enheter
Navn, nåværende lysstatus, RSSI og MAC-adresse
Verktøymeny; Scan/Stop og Refresh

## Slide 41: Tilkoblet peripheral
Navn, tilkoblingsstatus og siste lysstatus.
Serviceliste med tilhørende Characteristics
Verktøymeny; Connect/Disconnect og Refresh

## Slide 42: Lese og skrive til peripheral
Dobbelrolle; liste og knapp
«Lysstatus» korresponderer til Characteristic «Light Status» på Kontrollmodul
«Endre Lys» korresponderer til Characteristic «Light Command» på Kontrollmodul

## Slide 43: Fjernstyring; Binærmodul

## Slide 44: Fjernstyring; Dimmermodul

## Slide 45: Eksempel; Broadcast mode
Binærmodul
Kontrollmodul
Advertising-pakker
Lysstatus
TWI SLA+R

## Slide 46: Eksempel; Connected mode
APP
Binærmodul
Kontrollmodul
Lysstatus
TWI SLA+R
«Light Status» reply
TWI SLA+W
«Light Status» request
Kommando
«Light Command»

## Slide 47: DEMONSTRASJON

## Slide 49: Lyskommandoer og status
Lyskommando | Lysnivå
0x05 | PÅ
0x07 | AV
Lyskommando | Lysnivå
0x0A | 0 %
0x0C | 20 %
0x0E | 40 %
0x10 | 60 %
0x12 | 80 %
0x14 | 100 %
Kommandoer for Binærmodul
Kommandoer for Dimmermodul

## Slide 50: PROSESSEN

## Slide 51: Utfordringer
Gruppereduksjon i startfasen
Prøvekaniner i faget TELE3011 Ingeniørfaglig Systemtenkning
To separate mobilapplikasjoner
Vi la opp til et parallelt arbeidsløp, men flere elementer har vist seg å være avhengige av hverandre.

## Slide 52: Akkumulert tidsforbruk
Chart: 

## Slide 53: Konklusjon
Vi ser tydelige forbedringspotensialer i systemet, mener likevel at vi har besvart problemstillingen på en god måte.
Utvikling av firmware har gått veldig bra, og vi føler vi sitter igjen med mye nyttig kunnskap som kan bygges videre på.
Mobilapplikasjonen vår er også funksjonell, og selv om vi ikke kom helt i mål med denne, tenker vi at det var verdt innsatsen. Apputvikling for Android er utvilsomt et spennende tema med mye potensiale.
«Binærpluggen» og «Dimmerpluggen» fungerer som tiltenkt, og demonstrerer med dette en praktisk anvendelse av Bluetooth Smart.
Vi konkluderer derfor med at alle relevante mål er oppnådd og at utførelsen av dette prosjektet har vært vellykket.